## Slide 1
Mesut Uğur
ugurm@metu.edu.tr
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Tümleşik Modüler Motor Sürücü (TMMS) Sistemi Tasarımı
21.09.2017
1. Ulusal Enerji Dönüşümü Kongresi

## Slide 2
İçerik
Giriş
TMMS Tasarımı
Benzetim Çalışmaları
Sonuçlar ve Çıkarımlar
Gelecek Çalışmalar
Referanslar

## Slide 3
Tümleşik Modüler Motor Sürücüler
Motor sürücüler ayrı bir panoda yer alır
  Hacim, ağırlık ve maliyet artışı
Uzun bağlantı kabloları ile bağlanırlar
  Uzun kablo etkisi, EMI problemleri
Motor sürücü motor üzerine bütünleştirilir
Motor ve sürücü modüler hale getirilir
http://www.emersonindustrial.com

## Slide 4
Tümleşik Modüler Motor Sürücüler

## Slide 5
Tümleşik Modüler Motor Sürücüler
Güç yoğunluğu
Gerilim yükselmeleri
Motor ömrü
Hata toleransı
Dağıtık ısı yayılımı
Azaltılmış gerilim
Kritik uygulamalar
Elektrikli çekiş sistemleri
Havacılık ve uzay uygulamaları
https://www.afdc.energy.gov/vehicles/how-do-hybrid-electric-cars-work

## Slide 6
Tümleşik Modüler Motor Sürücüler
Düşük hacim ?
Soğutma ?
Titreşim ?
Geniş bant aralıklı (WBG) güç yarıiletkenleri
Kayıpta azalma: soğutucu
Yüksek anahtarlama hızı: pasif elemanlar
Galyum Nitrat (GaN)

## Slide 7
TMMS Tasarımı
Nasıl bir motor ?
Sabit mıknatıslı senkron motor
Konsantre sargılı, kesirli oluk
Yüksek moment, düşük hız
Kaç modül ?
Ticari GaN yarıiletken anahtarlar 650V
Da bara gerilimi = 540 V
2 seri modül gerekli

## Slide 8
TMMS Tasarımı
Paralel modül sayısı gereksinimi
  Modül başına düşen akım/güç
  Stator oluk sayısı (oluk/modül/faz = ω)
  DA bara kondansatörü üzerindeki dalgalanma akımı

## Slide 9
TMMS Tasarımı
2-seri 2-paralel = 4 modül

## Slide 10
TMMS Tasarımı
Güç yarıiletkenleri seçimi
Anma akımı gereksinimi:
Transistör | FP35R12KT4P | TPH3205WSB | GS66508B
Tipi | IGBT | Cascode GaN | E-mode GaN
Üretici | Infineon | Transphorm | GaN systems
Gerilim | 1200 V | 650 V | 650 V
Akım | 35 A | 35 A | 30 A
Vce,sat | 2,15 V | - | -
Rds,on | - | 60 mΩ | 50 mΩ

## Slide 11
Benzetim Sonuçları
Kayıp analizi sonuçları

## Slide 12
Benzetim Sonuçları
DA bara kondansatör akımı etkin değeri: % 48 azalma
  12.78 A => 6.69 A
DA bara kondansatör sığa değeri: % 48 azalma
    26 µF => 14 µF
IGBT’li sistem: 100 µF

## Slide 13
Sonuçlar
Tümleşik modüler motor sürücüler
Kritik uygulamalar
WBG yarıiletkenlerin rolü
Interleaving – DA bara
Motor sürücü güç yoğunluğu: 16.57 W/cm3
Motor sürücü verimi: % 98.1

## Slide 14
Planlanan Çalışmalar
Modüler motor tasarımı
FEM benzetim çalışmaları
Baskı devre kartı tasarımı
Prototip üretimi ve testler

## Slide 15
Referanslar
G. Lo Calzo et al., “Integrated motor drives: state of the art and future trends,” IET Electr. Power Appl., vol. 10, no. 8, pp. 757–771, Sep. 2016.
J. Wang, Y. Li, and Y. Han, “Integrated Modular Motor Drive Design With GaN Power FETs,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 51, no. c, pp. 3198–3207, 2015.
J. J. Wolmarans, M. B. Gerber, H. Polinder, S. W. H. De Haan, J. A. Ferreira, and D. Clarenbach, “A 50kW integrated fault tolerant permanent magnet machine and motor drive,” PESC Rec. - IEEE Annu. Power Electron. Spec. Conf., pp. 345–351, 2008.
N. R. Brown, T. M. Jahns, and R. D. Lorenz, “Power Converter Design for an Integrated Modular Motor Drive,” Ind. Appl. Conf. 2007. 42nd IAS Annu. Meet. Conf. Rec. 2007 IEEE, pp. 1322–1328, 2007.
S. M. Lambert, B. C. Mecrow, R. Abebe, G. Vakil, and C. M. Johnson, “Integrated Drives for Transport - A Review of the Enabling Electronics Technology,” IEEE Veh. Power Propuls. Conf., pp. 1–6, 2015.
A. Shea and T. M. Jahns, “Hardware integration for an integrated modular motor drive including distributed control,” in 2014 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2014, pp. 4881–4887.

## Slide 16
Teşekkürler !
Mesut Uğur
ugurm@metu.edu.tr
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

## Slide 17
TMMS Tasarımı
Yarıiletken kayıp analizi
DA bara kondansatör seçimi